DR 5      Porozógép  használati utasítása

Tartalék-alkatrész lista

| Sorszám | Megnevezés | Alkatrész száma |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szelep | 501 275 31 |
| 2.a. | 21x15.4x2 lapos tömítés |  |
| 3. | Túlnyomásszelep 3 bar | 116 179 01-SB |
| 4. | Komplett szivattyú | 116 255 01 |
| 5.a. | O-gyűrű |  |
| 6.a. | csőhüvely |  |
| 7.a. | szeleptömítés |  |
| 8.a. | 17x11x1,5 lapos tömítés |  |
| 9. | Komplett tömlő | 114 782 02 |
| 10. | Komplett forgószelep | 104 950 07 |
| 11.a. | 11,9x7x1,5 Lapos tömítés |  |
| 12. | Fúvóka | 113 418 01 |
| 13. | Porcső | 114 221 01 |
| 14. | Vállheveder | 104 536 01-SB |

a.	Tömítő készlet	116 298 01-SB

Az ’a’-val jelölt alkatrészeket csak kompletten lehet szállítani.

A tartalék alkatrészeket külön kell megrendelni. Érdeklődjön kereskedőjénél.

Kérjük, figyelmesen olvassa el, és biztonságos helyen őrizze meg ezeket az utasításokat!

Alkalmazások

A berendezés por illetve porfelhő permetezésére alkalmas.

Műszaki adatok

Megengedett üzemi nyomás			max.3 bar

Megengedett üzemi hőmérséklet		5 C( - 30 C(

Tartály térfogata				7 liter

Tartályba tölthető maximális mennyiség	5 liter

Biztonsági előírások

Minden alkalommal, amikor a permetezőgépet használjuk, győződjünk meg arról, hogy helyesen szereltük össze a gépet, nem sérült meg, és üzemképes állapotban van. Különösen figyeljünk arra, hogy a tömlő csatlakozásoknál ne legyen szivárgás és a biztonsági szelep (3) hatékonyan és könnyedén működjön. Ellenkező esetben a BIRCHMEIER Sprühtechnik AG minden szavatossága érvénytelennek tekintendő és a BIRCHMEIER Sprühtechnik AG nem vállal semmiféle felelősséget.

A berendezést biztonsági szeleppel (3) látták el, ami kiengedi a maximálisan megengedettnél nagyobb nyomást. A biztonsági szelep 3 bar nyomásra lett beállítva. Szigorúan tilos bármilyen módosítást végezni a biztonsági szelepen!

A készüléket nem szabad folyadékok permetezésére használni!

Győződjünk meg arról, hogy a permetezni kívánt por alkalmazható-e ebben a berendezésben. A vegyszer gyártója által előírt biztonsági és kezelési utasításokat figyelembe kell venni, és be kell tartani. A vegyszerek használata teljes mértékben a felhasználó kockázata. Ha bármilyen kétsége van ebben a tekintetben, kérjük, hogy kérjen tanácsot a vevőszolgálattól.

A permetezőgépet nem szabad maró szerekkel (pl. fertőtlenítőszerek és impregnáló folyadékok, amelyek megtámadják a bőrt vagy az anyagokat), korróziót okozó anyagokkal (savak) vagy erősen gyúlékony illetve tűzveszélyes anyagokkal megtölteni!

A nyomás alatt lévő berendezést ne hagyjuk a napon állni! Fagy hatására a berendezés károsodhat!

A berendezés üzemeltetőjének gondoskodnia kell arról, hogy más személyek, különösképpen, pedig gyermekek és háziállatok ne kerüljenek érintkezésbe indításkor a biztonsági szelep működtetése miatt elszökő anyaggal, és arról, hogy a jet-fúvóka ne legyen feléjük irányítva permetezéskor.

Az anyag permetezésekor viseljünk védőöltözéket, védőmaszkot és védőszemüveget, valamint védjük a kezünket! Ne permetezzük a port széllel szembe, és ne permetezzünk, ha erősen fúj a szél! Ne használjunk el több anyagot, mint amennyi a kezelendő területhez szükséges!

Ne kíséreljük meg az eldugult fúvókát vagy szelepet szájba véve fúvással kitisztítani (méregveszély)!

A szivattyú (4) lecsavarása előtt először mindig engedjük ki a nyomást a biztonsági szelepen (3) keresztül, miközben a permetezőt tartsuk el a testünktől!

A berendezést használat után meg kell tisztítani! A berendezés alkatrészeit semmilyen körülmények között sem szabad beolajozni!

Ne ürítsük ki a vegyi anyagokat más tárolóeszközökbe (kannába, stb.). Tároljuk a berendezést és a vegyi anyagokat biztonságos helyen, gyermekektől és háziállatoktól távol!

A berendezés használathoz való előkészítése

Csavarjuk a pisztoly-szelepet (10) a tömlőre (9) és helyezzük a porcsövet (13) a pisztoly-szelepbe. Vigyázzunk, hogy az összes illesztést és a biztonsági szelepet (3) megfelelő erősséggel csatlakoztassuk, és hogy a biztonsági szelep akadálymentesen ki tudjon nyílni.

Üzemelés

A tartály megtöltése:

Minden alkalommal először engedjük ki teljesen a tartályban lévő nyomást a biztonsági szelep (3) megemelésével. Csavarjuk ki a szivattyút és töltsük meg a tartályt; a maximálisan megengedett pormennyiséget nem szabad túllépni (lsd. a tartályon a szintjelölést), hogy maradjon elég hely a levegőrétegnek.

A tartály nyomás alá helyezése:

Csavarjuk be a szivattyút (4) és jó erősen húzzuk meg a csatlakozást. Engedjük ki a szivattyú fogantyút a lezárt helyzetből úgy, hogy enyhén lenyomjuk és balra fordítjuk. Pumpáljuk fel a tartályt addig, amíg a piros jel meg nem jelenik a biztonsági szelepen (3). Ekkor elértük az üzemi nyomást. Ismét rögzítsük a szivattyú fogantyúját zárt helyzetben.

Sűrített levegő:

A berendezés külső forrásról történő felpumpálásához biztonsági szelepet kell használni, amit 3 bar maximális nyomásra állítsunk be. Amikor a 3 bar nyomást elértük, a nyomás növelésére szolgáló forrást el kell távolítani.

A permetező szállítása:

A permetező a lezárt állapotban lévő szivattyú fogantyúnál fogva szállítható vagy a vállheveder segítségével.

Porpermetezés:

Az anyagot a pisztoly-szelep (10) működtetésével lehet kifújni. Üzemelés közben a tartályt rendszeresen meg kell rázni.

Nyomásmentesítés:

Amikor a permetezést befejeztük, vagy mielőtt lecsavarjuk a szivattyút a tartály újratöltéséhez vagy kiürítéséhez, a nyomást teljesen ki kell engedni a biztonsági szelep (3) felemelésével. Ennél a műveletnél tartsuk el a készüléket testünktől!

Ápolás és karbantartás

Használat után a készüléket ki kell üríteni. Soha ne tároljunk port a berendezésben! Csavarjuk ki a szivattyút és ürítsük ki a tartályt!

Tároljuk a berendezést fagytól védve! Tároláshoz a porcsövet rá lehet akasztani a szivattyú fogantyújára.

Különösen figyelni kell a kopó alkatrészeket, ilyenek például a tömítések. Ezeket az alkatrészeket könnyen lehet pótolni.

Fújjuk át a porcsövet és a tömlőt (nem szájjal)! Semmi esetre sem szabad az alkatrészeket beolajozni. Csak lazán csavarjuk be a szivattyút (4), amikor a berendezést nem használjuk.

Tartalék-alkatrészek és javítások

Ha bármelyik alkatrész megsérül vagy elkopik, haladéktalanul cseréljük ki. Csak eredeti BIRCHMEIER alkatrészeket használjunk (lsd. a tartalék-alkatrész listát).

Garancia

A vásárlás napjától számítva 12 havi garanciát nyújtunk a berendezésre. Ez alatt a garanciaidő alatt a hibás anyag vagy gyári hiba miatt okozott hibákat ingyen elhárítjuk úgy, hogy az alkatrészeket illetve az egész permetezőgépet megjavítjuk vagy kicseréljük.

A garancia nem vonatkozik az olyan károkra, amelyek a berendezés nem rendeltetésszerű használata, helytelen karbantartása, a vegyszerek vagy a normális kopás (pl. tömítések) következményeként fordulnak elő.

A garancia érvényét veszti, ha a tulajdonos vagy egy harmadik személy módosításokat vagy szakszerűtlen javításokat végez a permetezőgépen. A garancia kizár minden olyan követelést, ami a fent hivatkozott kötelezettségeken kívül áll. Minden felelősségbiztosítás kizárt a jogszabályban előírtak kivételével.

Joghatóság helye:	Baden, Svájc

Alkalmazandó jog:	svájci jog

A berendezés használatával és karbantartásával kapcsolatos további információkért forduljon márkakereskedőjéhez.