airofog®

ULV hideglevegős ködpermetező

Kezelési útmutató

TÜV

tanúsítvány

Tartalomjegyzék

1. Általános információk								1

2. Műszaki adatok									2

3. Főbb jellemzők										3

4. Biztonsági előírások									4-5

5. A készülék üzembe helyezése							6-7

6. A hosszabbító tömlő használata							8

7. Általános alkalmazások							 	9

8. Fogyasztás										9

9. Használati tanácsok									10-11

10. Karbantartás										12

11. Jótállás										13

12. Alkatrészlista										14

13. Robbantott ábrák									15-16

(Az oldalszámozás az eredeti angol nyelvű útmutatónak felel meg, a fordító megjegyzése)

Általános információk

Köszönjük, hogy megvásárolta az AIROFOG minőségi termékét. Kívánjuk, hogy sikeresen alkalmazza majd a készüléket, és biztosak vagyunk benne, hogy teljes mértékben meg lesz elégedve a gép teljesítményével.

A használati útmutató a készülék használatához szükséges minden információt tartalmaz. Bemutatja a készüléket robbantott ábrák segítségével és részletesen ismerteti többek között az indítással, üzemeltetéssel, karbantartással, tisztítással, hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalókat. Felhívja a figyelmet azokra a biztonsági előírásokra is, amelyeket a készülék egész élettartama alatt be kell tartani.

Az AIROFOG ULV (ultra-low volume: ultra kis térfogatú) hideglevegős ködpermetezője megfelel a CE-jelölés által előírtaknak, az EMC elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv értelmében az EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 és az EN61000-3-3 szabványoknak.

A kezelési útmutatóban szereplő minden információt és adatot az eddigi legjobb tapasztalataink és ismereteink alapján adunk közre. A folyamatos technológiai fejlesztések révén előfordulhat, hogy összhangban műszaki fejlesztéseinkkel, minden előzetes értesítés nélkül módosulhat a kezelési útmutató.

Kérjük, forduljon hozzánk, ha a műszaki fejlesztésekről szeretne információt kapni.

Az útmutatóban használt jelölések magyarázata:

|  | Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót! |
| --- | --- |
|  | A CE-jelölés azt mutatja, hogy a készülék megfelel az Európai Bizottság irányelveinek |
|  | Általános figyelmeztetés, veszély vagy a készülék sérülésének lehetősége áll fenn. Fordítson különös figyelmet az ilyen jelölést követő szövegre! |
|  | Minden más vonatkozó előírás |
|  | Elektromos veszély kockázata áll fenn! Kövesse pontosan az utasítást! |
|  | Karbantartás, szerviz |

2.  Műszaki adatok

modell:				U260 (220-240 V)

U120 (110-120 V)

villanymotor:				220-240 V, 50/60 Hz, 800 W

110-120 V, 50/60 Hz, 700 W

oldattartály:				polietilén, UV sugárzásnak ellenálló

4 literes vagy 5 literes

teljesítmény:				kb. 50-260 ml/perc

5-fokozatú folyadék-adagoló

vállszíj:				szimpla hordszíj (5 literes tartályhoz)

tartozék, standard:			50 cm hosszabbító tömlő

tartozék, opcionális:			diffúzor gyűrű

nettó súly:				3 kg

bruttó súly:				4,1 kg

méretek:				(4 liter) Ø 25 x 39 cm (magasság)

(5 liter) 30 x 17,2 x 40 cm (hossz. x szél. x mag.)

csomagolási méret:			36 x 32 x 44 cm (hossz. x szél. x mag.)

- Főbb jellemzők

Az Airofog ULV hideglevegős ködpermetező az ULV (ultra kis térfogat) módszer elve alapján hatékonyan üzemel. Egy nagyteljesítményű elektromotor juttatja ki egyenletesen a finom cseppecskéket az érintett területre. A cseppecskék elengedő ideig maradnak a levegőben. Az 5-fokozatú áramlás-szabályozó gomb egy olyan rendszert működtet, amely fokról-fokra azonosítja a szabályozó tű pozícióját, és amely mindig lehetővé teszi számunkra, hogy tudjuk a felhasznált folyadék pontos mennyiségét. A mennyiség minimum 50 ml/perc-től 260 ml/perc értékig változhat, a permetezni kívánt folyadék viszkozitásától függően.

A 3. oldalon lévő ábrához tartozó feliratok:

- ki-be kapcsoló

- 5-fokozatú áramlás-szabályozó gomb

- hálózati kábel

- oldattartály

- zárógyűrű

- Biztonsági előírások

A lehetséges problémák megelőzése érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a készüléket üzembe helyezné vagy üzemeltetné!

- Őrizze meg ezt az útmutatót! Ha a készülék gazdát cserél, adja át az útmutatót az új tulajdonosnak!

- Használat előtt az üzemeltetőnek minden védelmi és biztonsági előírást ismernie kell.

- Lehetőleg viseljen fülvédőt a zajhatások ellen.

- Tartsa be a vegyianyag-szállítók oldatkoncentrációra és védelmi intézkedésekre vonatkozó utasításait.

- Viseljen védőmaszkot, amikor veszélyes vegyi anyagokat és/vagy a levegőben lebegő anyagrészecskéket juttat ki a permetezéssel.

- Permetezés során viseljen védőfelszerelést, megfelelő légzésvédelmi eszközt és védőkesztyűt szükség szerint.

- A készüléket száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolja.

- Húzza ki a hálózati kábelt, ha nem használja a készüléket.

- Tartsa a készüléket elzárva a gyerekek és olyan személyek elől, akik nem ismerik fel a veszélyeket.

- A tűz- vagy robbanásveszély elkerülése érdekében ne permetezzen gyúlékony folyadékot, különösen zárt helyiségben.

- Ne permetezzen nyílt láng közelében.

- Soha ne használja a készüléket nedves kézzel vagy ha vizes a lába vagy mezítláb van.

- Óvja a hálózati kábelt a hőtől, olajtól, éles tárgyaktól és érdes felületektől.

- A formaöntött csatlakozódugót ne feszegesse, és ne változtasson rajta semmilyen módon.

- Sérült vagy kopott kábelt ne használjon, mert ez veszélyes.

- A készüléket csak az eredetileg tervezett célra használja.

- Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

- Kerülje a kipermetezett anyag belélegzését és győződjön meg róla, hogy a motor által beszívott levegő a lehető legszárazabb legyen.

- Soha ne végezzen karbantartási munkákat, ha a készülék rá van csatlakoztatva a hálózatra.

- Csak képesítéssel rendelkező személlyel végeztessen szervizelési munkákat, akinek engedélye van a készülékkel dolgozni.

- Győződjön meg róla, hogy a jelzett feszültség vagy a dugaszaljzat feszültsége megegyezzen a motoréval.

- Jól szellőztetett helyen dolgozzon.

- A készülék használatakor használjon védőszemüveget és védőálarcot.

- A készülék üzembe helyezése

A készüléket kartondobozba csomagolva szállítják. Miután kivette a készüléket a dobozból, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta valamilyen sérülés.

Az azonosító táblán jelzettnek megfelelő hálózati feszültséget használja.

Ha a feltüntetetthez képest más feszültség- és frekvenciatartományban használja a készüléket, akkor ezzel súlyosan károsíthatja azt, és üzemképtelenné teheti.

A készülék használata:

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugó (3) nincs csatlakoztatva a hálózati dugaszaljzathoz.

- Vegye ki a zárógyűrűt (5) és a tartályt (6), hogy feltölthesse.

- Töltse az adott készítményt a tartályba (6).

Helyezze vissza a motorblokkot (7), és ellenőrizze, hogy a tartálytömítés (4) a helyén legyen, majd tegye vissza a zárógyűrűt eredeti állásába.

- A hálózati kábel (3) csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy.

  - az áramlás-szabályozó gomb (2) zárt helyzetben legyen,

  - és a főkapcsoló (1) ki legyen kapcsolva.

- Irányítsa a fúvókát a megcélzott irányba és kapcsolja be a készüléket.

- Állítsa be az áramlás-szabályozó gomb segítségével a kipermetezni kívánt termék mennyiségét.

Habképződéssel járó oldat használatakor, annak érdekében, hogy megakadályozza a habnak a motorblokkba (7) történő bejutását és a motor (1) károsodását, a hab szintjét mindig a PP(polipropilén) szűrő (29) alatt kell tartania.

A munka elvégzését úgy tervezze, hogy a készülék a lehető legkevesebb permetködöt szívja be, azaz haladjon úgy, hogy a már lepermetezett területről kifelé menjen a még nem kezelt területeken keresztül a kijárat irányába.

A készülék leállítása:

- A permetezési munka befejezését követően zárja el a szabályozó gombot, mielőtt a készüléket kikapcsolná.

- Távolítsa el a maradék oldatot, ürítse ki a tartályt és permetezze át meleg vízzel.

- A hosszabbító tömlő használata

A készüléket a hosszabbító tömlő segítségével könnyebben használhatja távolabbi és korlátozottan elérhető helyeken.

Vigyázzon, hogy a hosszabbító oldatcsövet (57) ne hajlítsa meg és ne csavarja el. Ellenőrizze, hogy a hosszabbító csőcsatlakozó (58) szorosan csatlakozzon az oldatadagoló csőhöz (22).

- Általános alkalmazások

  - közegészségügyi helyek, így közösségekben, szállodákban, üzemi étkezdékben, iskolákban, irodákban, bankokban, szállítóeszközökön, stb.

  - élelmiszeripari fertőtlenítés

  - fertőtlenítés vagy oltóanyagként való használat az intenzív állattartásnál

  - fertőtlenítés melegházakban és gombatermesztésnél

  - repülő és csúszó-mászó rovarok irtása

  - penészedés és gombásodás megszüntetése

  - szagtalanítás

- Fogyasztás

A készüléket egy 5-fokozatú folyadékadagolóval látták el, amely percenként kb. 50 ml - 260 ml közötti folyadékmennyiséget adagol. Tekintve, hogy a kibocsátott mennyiség a különböző vegyi anyagok fajtájától és a készítmények fizikai jellemzőitől függően változik, javasoljuk, hogy a kibocsátott mennyiség mérését önök saját maguk végezzék el az adott használati feltételek szerint.

Hosszabbító tömlő nélkül:

Szabályozó pozíciója		vízmennyiség (ml/perc, kb.)

0						0

1						50

2						100

3						150

4						200

5						260

Tekintve, hogy a ködpermet szemmel nehezen érzékelhető, általában jobb, ha a permetezési időt és a szükséges folyadéktérfogatot a folyadékáramlási sebességből számítjuk ki, és nem hagyatkozunk vizuális érzékelésünkre.

Az optimális adagolási mennyiség körülbelül 50 ml anyag percenként. A permetezési idő meghatározásához először határozzuk meg az összes felhasználandó anyagmennyiséget a következő képlet segítségével:

(a kezelni kívánt hely térfogata m3-ben) x (1 m3-hez szükséges anyag ml-ben) = anyagszükséglet ml-ben

ml anyag

-----------------------------------------  =		permetezési idő percben

adagolási sebesség ml/perc-ben

- Használati tanácsok

Használat előtt győződjön meg róla, hogy a terület kezeléséhez szükséges anyagmennyiséget és alkalmazási időt ismeri, mert ez megkönnyíti a munkát.

Az apró cseppecskék szuszpenziójához az ideális környezet a kb. 25ºC-os hőmérséklet és a 75%-os relatív páratartalom.

Használat során soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Kültéri alkalmazás:

- Az ideális alkalmazási idő a nap hűvösebb időszaka, pl. korán reggel vagy este, amikor legaktívabbak a rovarok.

- Az ideális szélsebesség 5 és 10 km/óra között van. Ha a szélsebesség meghaladja a 15 km/óra értéket, akkor az anyag gyorsan eloszlik, és ez gyengíti a készítmény hatását. Ezért javasoljuk, hogy ilyen esetben ne permetezzünk.

- Az ideális irány a kezelni kívánt terület azon pontjánál kezdődik, ahonnan a szél fúj, és a fúvókát mellmagasságban kell tartani abba az irányba, amilyen irányba a szél fúj.

Beltéri használat:

Használat előtt:

- A készülék kezelőjén kívül távol kell tartani minden személyt és állatot a kezelt területtől.

- Zárjon be minden ajtót és ablakot. A kezelést követően legalább egy órán keresztül hagyja kikapcsolt állapotban a légkondicionáló rendszert és a ventillátorokat.

- A robbanásveszély megakadályozása érdekében, bármily kicsi is ennek a kockázata, zárjon el minden lángot, kapcsolja le a lámpákat és zárja el a gázt.

- Minden élelmiszert, élelmiszertároló eszközt, növényt, felületet és minden egyebet, ami a levegőn keresztül érintkezésbe kerülhet a kipermetezett anyaggal, el kell távolítani, le kell zárni vagy be kell takarni.

- A legjobb eredmény elérése érdekében a kezelés alatt álló területen belül hagyja nyitva az ajtókat, fiókokat és szekrényeket.

Használat közben:

- Midig a kijárattól legtávolabb eső saroktól induljon el és haladjon a kijárat irányába. Így tudja minimálisra csökkenteni a kipermetezett anyagnak való kitettség idejét.

- A szükséges alkalmazási időt szem előtt tartva, lassan haladjon át a kezelendő területen.

- Mindig tartson minimálisan 1m távolságot a fúvóka és a tárgyak között.

A gyanúsnak vélt vagy a szennyezett területekre irányított rövid ködpermet sorozatok megengedettek, de úgy, hogy ne maradjanak anyagnyomok a felületeken.

Használat után:

- Hagyja a permetet hatni amennyi ideig csak lehet, lehetőleg 2-6 órán keresztül, de az ajánlott minimális idő 1 óra.

- Nyissa ki a külső ajtókat és ablakokat, hogy a friss levegő átjárja a kezelt területet.

- Karbantartás

A szükséges karbantartást csupán a folyadékszűrő (20) és a PP szűrő (29) időnkénti tisztítása jelenti. Vegye ki a szűrőt és öblítse le folyóvízzel, hogy megtisztítsa a rátapadt szennyeződésektől.

A vegyszerek cseréjekor kerülje a szennyeződést:

Tiszta vízzel (vagy megfelelő oldószerrel) permetezzen, és alaposan öblítse ki a tartályt.

Időszakonként ellenőrizze a légszűrő (11) tisztaságát. Ha a motor nem tud megfelelő mennyiségű tiszta levegőt beszívni, akkor a permetezés nem lesz hatékony és a motor túlmelegedhet.

Ellenőrizze a tömítéseket, a csövet és tömlőt, hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, cserélje ki a sérült alkatrészt.

KÉRJÜK, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT VELÜNK VAGY AZ ÖN HELYI ÉRTÉKESÍTŐJÉVEL, HA MŰSZAKI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE.

- Jótállás

Az AIROFOG MACHINERY CO., LTD (röviden AIROFOG) 1 éves garanciát nyújt az eredeti vásárló részére az Airofog ULV hideglevegős  ködpermetezőre. Vállalja, hogy a készülék anyag- és gyártási hibáktól mentes, valamint jótáll az elvégzett munkára és azokra az alkatrészekre vonatkozóan, amelyek nem képezik normál kopás tárgyát.

Az egyéves garanciális idő alatt az AIROFOG díjmentesen kicseréli, vagy megjavítja az anyag- és/vagy gyártási hiba miatt (műszaki osztályunk kizárólagos elbírálása alapján) meghibásodott alkatrészeket.

A oda-visszaszállítási költségek a vásárlót terhelik.

A garancia nem nyújt fedezetet a szállítás során keletkezett károkra illetve a helytelen kezelés, hőkezelés, helytelen használat, nem ajánlott termék alkalmazása, stb. miatt keletkezett károsodásra.

Az AIROFOG semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a helytelen használat vagy alkalmazás miatt bekövetkezett károkért. Az AIROFOG semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel a tulajdonban bekövetkezett bármely kárért vagy személyt ért sérülésért.

- Alkatrészlista

| Szám | Alkarész-szám | Megnevezés | Szám | Alkarész-szám | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260-001-240 | Motor 240VAC/800W | 33 | 260-033-000 | Zárógyűrű |
| 1 | 260-001-120 | Motor 120VAC/700W | 34 | 260-034-040 | Oldattartály 4l |
| 2 | 260-002-000 | Motor tömítőgyűrű | 34 | 260-034-050 | Oldattartály 5l |
| 3 | 260-003-240 | Hálózati csatl. komplett 240V | 35 | 260-035-000 | Fúvóka |
| 3 | 260-003-120 | Hálózati csatl. komplett 120V | 36 | 260-036-000 | Golyó |
| 4 | 260-004-240 | Kábel 3m 240V | 37 | 260-037-000 | Rugó |
| 4 | 260-004-120 | Kábel 3m 120V | 38 | 260-038-000 | Fejes csavar |
| 5 | 260-005-000 | KI-BE kapcsoló | 39 | 260-039-000 | Áramlásszabályozó tű |
| 6 | 260-006-000 | Kapcsoló védő | 40 | 260-040-000 | O-gyűrű |
| 7 | 260-007-000 | Szigetelő gyűrű | 41 | 260-041-000 | Csavaranya |
| 8 | 260-008-000 | EMI szűrő | 42 | 260-042-000 | Gomb |
| 9 | 260-009-240 | Biztosíték 10A | 43 | 260-043-000 | Süllyesztett fejű csavar |
| 10 | 260-010-000 | Lemezcsavar | 44 | 260-044-000 | Fúvókatartó |
| 11 | 260-011-000 | Légszűrő | 45 | 260-045-000 | O-gyűrű |
| 12 | 260-012-000 | Légszűrő fedél | 46 | 260-046-000 | Fúvóka komplett |
| 12/1 | 260-012-010 | Fedéltartó | 47 | 260-047-000 | Hosszabbító tömlő betét |
| 12/2 | 260-012-020 | Csavar | 48 | 260-048-000 | Alátét |
| 13 | 505-009-142 | Csavar | 49 | 260-049-000 | Csavar |
| 14 | 260-014-000 | Tömítés | 50 | 260-050-000 | Tömlőcsatlakozó |
| 15 | 935-056-010 | Tömítés | 51 | 260-051-000 | Süllyesztett fejű csavar |
| 16 | 260-016-000 | Csőcsatlakozó | 52 | 505-009-141 | Csavaranya M3 |
| 17 | 260-017-000 | Huzalkapocs | 53 | 260-053-050 | Hosszabbító tömlő 0,5m (560mm) |
| 17/1 | 260-017-010 | Tömítés | 53 | 260-053-100 | Hosszabbító tömlő 1m (1060mm) |
| 17/2 | 260-017-020 | Csőcsatlakozó | 54 | 260-054-000 | Süllyesztett fejű csavar |
| 17/3 | 260-017-030 | Védőrugó | 55 | 260-055-000 | Nyél |
| 18 | 260-018-000 | Oldat cső | 56 | 260-056-050 | Hosszabbító tömlő 0,5m komplett |
| 19 | 260-019-000 | Oldat szűrő csatlakozó | 56 | 260-056-100 | Hosszabbító tömlő 1m komplett |
| 20 | 935-058-020 | Oldat szűrő | 57 | 260-057-050 | Hosszabbító cső 0,5m |
| 21 | 260-021-000 | Oldat cső komplett | 57 | 260-057-100 | Hosszabbító cső 1m |
| 22 | 260-022-000 | Adagoló cső | 58 | 260-058-000 | Csőcsatlakozó |
| 23 | 260-023-000 | Adagoló cső komplett | 59 | 260-059-050 | Hosszabbító tömlő 0,5m kompl. csatlakozóval |
| 24 | 260-024-000 | Levegő cső | 59 | 260-059-100 | Hosszabbító tömlő 1m kompl. csatlakozóval |
| 25 | 260-025-000 | Csőtartó | 60 | 260-060-050 | Hosszabbító tömlő 0,5m kompl. fúvókával |
| 26 | 260-026-000 | Levegő cső komplett | 60 | 260-060-100 | Hosszabbító tömlő 1m kompl. fúvókával |
| 27 | 260-027-000 | Motor test jobb | 61 | 260-061-000 | Hordszíj 1,8m |
| 28 | 260-028-000 | Motor test bal | 62 | 260-062-000 | Diffuzor gyűrű |
| 29 | 260-029-000 | Szabályozó szelep komplett | 63 | 260-063-000 | Csavar |
| 29/1 | 260-029-010 | Szabályozó szelep csatlakozó | 64 | 260-064-000 | Címke készlet (Airofog) |
| 29/2 | 260-029-020 | Szabályozó szelep | 65 | 260-065-000 | Címke CE |
| 29/3 | 260-029-030 | Polietilén szűrő | 66 | 260-066-000 | Címke UL |
| 30 | 260-030-000 | Tömítés | 67 | 260-067-000 | Címke |
| 31 | 260-031-000 | Tömítés | 68 | 260-068-000 | Javítókészlet |
| 32 | 260-032-000 | Tömítőgyűrű | 69 | 260-260-000 | Kezelési útmutató |

- Robbantott ábra

Megjegyzések: